# Introduction au devis technique

Ce devis maître sert à prescrire l'ISOLATION EN PANNEAUX DE MOUSSE PLASTIQUE des bâtiments et des ouvrages de génie civil à l'aide de panneaux de polystyrène expansé que la compagnie manufacturière Groupe Isolofoam Inc. fabrique à son usine de Ste-Marie (Québec) au Canada et qu'elle commercialise sous le nom :

# ISOCLAD

ISOCLAD est un matériau composite pare-air/ non pare-vapeur constitué d’un panneau de polystyrène expansé haute densité et d’une membrane non tissée faite de fibres extrêmement fines (DUPONT™ TYVEK® HOMEWRAP®).

Recommandations sur l'utilisation de certains outils

Les notes au RÉDACTEUR écrites en italique ont pour but de servir d'aide-mémoire ou de guide aux rédacteurs de devis pour les aider à prendre les bonnes décisions. Elles doivent être supprimées avant l'impression du document.

Les crochets [ ], avec ou sans texte, servent à aider le rédacteur à faire des choix de matériaux, produits, références et autres possibilités qui s'offrent à lui. Ils doivent être supprimés, y compris les options non retenues, avant l'impression du document.

Responsabilité professionnelle du rédacteur

Le but poursuivi en publiant ce document est de vous aider dans votre travail grâce aux informations qu’il contient. Groupe Isolofoam Inc. ne peut pas se substituer d'aucune manière au rôle et à la responsabilité professionnelle de l'architecte qui doit signer et sceller les plans et devis qu'il a exécutés.

C'est pourquoi ce document, bien que conçu par des professionnels expérimentés, ne doit pas être copié intégralement; vous devez plutôt l'adapter ou même le modifier en fonction de votre projet auquel nos représentants techniques régionaux et notre service d’ingénierie seront heureux et fiers de collaborer.

NOTE AU LECTEUR : Les numéros et titres 07 21 13.13 - ISOLATION EN PANNEAUX DE MOUSSE PLASTIQUE sont conformes à la classification du nouveau Répertoire normatif 2010. De plus ils ont le mérite d'être plus précis que la classification du Devis directeur normalisé (DDN) 07 21 13 – ISOLANT EN PANNEAUX (anciennement 07212 – Isolants en panneaux).

- GÉNÉRALITÉS

  - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PRODUIT

    - ISOCLAD est un matériau composite pare-air/ non pare-vapeur constitué d’un panneau de polystyrène expansé haute densité et d’une membrane non tissée faite de fibres extrêmement fines (DUPONT™ TYVEK® HOMEWRAP®). ISOCLAD doit être installé côté membrane du côté froid des murs extérieurs.

  - SECTIONS CONNEXES

    - Ossature de structure métallique	Section 05 12 23

    - Charpente de bois	Section 06 11 00

### Fourrures de bois	Section 06 20 23

    - Isolant en matelas ou en nattes	Section 07 21 13.16

    - Pare-vapeur	Section 07 26 13

    - Panneaux de gypse	Section 09 21 16

    - Fourrures métalliques 	Section 09 22 13.13

  - RÉFÉRENCES

    - American Society for Testing and Materials (ASTM)

      - ASTM C177-04 Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus.

      - ASTM C203-99 Standard Test Methods for Breaking Load and Flexural Properties of Block-Type Thermal insulation.

      - ASTM C518-04 Standard Test Method for Steady-State Thermal Trans-mission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus.

      - ASTM D696-03 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between –30 C and 30 C with a Vitreous Silica Dilatometer.

      - ASTM D1621-04a Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics.

      - ASTM D2126-04 Standard Test Method for Response of Rigid Cellular Plastics to Thermal and Humid Aging.

      - ASTM D2842-01 Standard Test Method for Water Absorption of Rigid Cellular Plastics.

      - ASTM E96-00e1 Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials.

    - Centre canadien des matériaux de construction

      - Guide d’évaluation technique des matériaux pare-air.

    - Association canadienne du gaz.

      - CAN/CSA-B149.1-05 Code d’installation du gaz naturel et du propane.

      - CAN/CSA-B149.2-05 Code sur le stockage et la manipulation du propane.

    - Office des normes générales du Canada

      - CGSB 71-GP-24M-83 Adhésif souple pour isolant en polystyrène expansé

    - Laboratoire des assureurs du Canada

      - CAN/ULC-S701-05, Norme sur l’isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.

      - CAN/ULC-S102.2-03 Caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages.

      - CAN/ULC-S604-91 Cheminées préfabriquées de type «A».

  - DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

### Fiches techniques

#### Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits conformément à la section [01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre] [___].

#### Soumettre [deux (2)] [___] exemplaire[s] des fiches signalétiques requises aux termes du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent être conformes à ce système, selon la section [01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre] [___]. Les fiches techniques doivent préciser le taux d'émission de COV des isolants et des adhésifs.

### Instructions du fabricant

#### Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

  - CERTIFICATION

    - Les exigences CAN/ULC S701 sont respectées par Groupe Isolofoam et prises en charge par une tierce partie (ITS Warnock-Hersey) afin d’assurer la qualité des produits et l’objectivité. L’attestation peut-être consultée sur le site Internet de Intertek à l’adresse suivante : http://etlwhidirectory.etlsemko.com//WebClients/ITS/DLP/products.nsf

  - ASSURANCE DE LA QUALITÉ

## Exigences réglementaires: Se conformer aux exigences des autorités compétentes et aux codes applicables à l'emplacement du projet [___].

## Le système de management de la qualité de l’entreprise est enregistré selon la norme ISO 9001-2008.

  - ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

    - Entreposer les panneaux dans un endroit sec, à l’abri des intempéries et des rayons ultraviolets.

    - Entreposer les panneaux sur des supports dans le sens de la flèche à au moins 76,2 mm (3”) du sol afin d’empêcher qu’ils se déforment.

    - Entreposer les produits loin d’activités de construction et des sources d’allumage.

    - Protéger les produits des dommages pendant la manipulation, l’installation et une fois installés.

  - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

    - Trier les déchets en vue de [leur réutilisation/réemploi] [et de] [leur recyclage], conformément à la section [01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/démolition] [__].

    - Évacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.

    - Récupérer et trier les emballages [en papier] [en plastique] [en carton ondulé] [et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place] [__] aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets

- PRODUITS

  - ISOLANT

    - ISOCLAD, fabriqué par Groupe Isolofoam Inc. est un isolant de polystyrène expansé à cellules fermées, conforme à la norme CAN/ULC-S701, type II, laminé d’une membrane pare-air non pare-vapeur et non tissée faite de fibres de polyéthylène (DUPONT™ TYVEK® HOMEWRAP®).  Produit sans CFC, sans  HCFC et à potentiel nul d’appauvrissement de la couche d’ozone.

      - Résistance thermique conforme à la norme ASTM C-518:

[RSI 0.82 pour 25mm (R4.66 pour 1 po)]

[RSI 1.18 pour 38mm (R6.70 pour 1 ½ po)]

[Autre épaisseur]

      - Dimensions des panneaux :

Largeur :	[1220mm (48 po)]

Longueur :	[2440mm (96 po)]

[2745 mm (108 po)]

Épaisseur :	[25mm (1 po)]

[38mm (1½ po)]

[57mm (2¼ po)]

[Selon les indications].

      - Résistance à la compression conforme à la  norme ASTM D-1621 :

110 kPa (16 lb/po2) min.

      - Perméabilité à l’air conforme au guide d’évaluation technique des matériaux pare-air du CCMC :

0.002 L/Pa·s·m²  max.

      - Perméabilité à la vapeur conforme à la norme ASTM E-96 :

176.5 ng/Pa·s·m2 (2.94 perm) max.

      - Rives: [droite] [à feuillure].

      - Température d’utilisation maximale : 75°C (167°F) max.

  - accessoires

    - Attaches [clous] [vis] résistants à la corrosion d’une longueur suffisante pour pénétrer la structure d’au moins 19 mm (¾ po).

    - Rondelles d’appui d’un diamètre minimal de 25 mm.

    - Bande de membrane pare-air de 406mm (16po) de largeur.

    - Ruban de revêtement.

  - DÉVELOPPEMENT DURABLE

    - Matériaux et produits : conformes à la section [01 47 15 – Développement durable - Construction] [___].

      - [___].

    - Les exigences en matière de développement durable relatives au contrôle doivent être conformes à la section [01 47 17 – Développement durable - Contrôle] [___] et doivent porter sur ce qui suit.

      - Matériaux et ressources

      - Collecte et stockage des matériaux recyclables

      - Gestion des déchets de construction

      - Réutilisation/Réemploi des ressources

      - Teneur en matières recyclées

      - Matériaux locaux/régionaux

      - Matériaux à faible émission.

- EXÉCUTION

  - VÉRIFICATION DU SUPPORT

    - Vérifier le support sur lequel sera posé l’isolant et informer immédiatement [le Représentant du Ministère] [l'Ingénieur] [le Consultant] [___] par écrit de tout défaut décelé.

    - Avant de commencer les travaux, s’assurer :

      - Que les travaux devant être exécutés par d’autres corps de métier sont terminés avant d’entreprendre la pose de l’isolant.

      - Que le support est solide, droit, lisse et sec, et qu’il est exempt de neige, de glace, de givre, de poussière et de débris.

  - QUALITÉ D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

      - Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites de Groupe Isolofoam, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques

    - Poser l’isolant sur un support sec.

    - Poser l’isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces du bâtiment.

    - Placer la membrane pare-air face vers l’extérieur et sceller les joints au ruban afin d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau.

    - Si l’on doit poser plusieurs épaisseurs d’isolant, décaler les joints verticaux et les joints horizontaux.

  - POSE DE L’ISOLANT EN PANNEAUX

### [Fixer temporairement les panneaux verticalement aux murs extérieurs à l'aide de  [clous] [vis] et de rondelles d’appui.]

### [S'assurer que les têtes de clou ne traversent pas le pare-air afin de ne pas rompre l'étanchéité.  S'il advenait que le pare-air soit endommagé, sceller avec du ruban de revêtement.]

- Bien ajuster les panneaux isolants autour des [attaches du mur de maçonnerie] [ouvertures du mur].

- Étendre les panneaux par-dessus les joints de contrôle ou de dilatation, non encollés au substrat 75 mm sur un côté du joint.

- [Sceller tous les joints entre les panneaux pour les rendre étanches à l’aide d’un ruban étanche à l’air]

### [Sceller, à l'aide d'un produit d'étanchéité, le joint à la rencontre des ouvertures, des planchers et des plafonds.] [Avant de poser les [portes] [fenêtres], poser une bande de membrane pare-air qui chevauchera les montants de l’ouverture brute et le panneau. Sceller l’excédent de membrane pare-air sur le panneau avec le ruban de revêtement.]

### Fixer les fourrures [horizontalement] [verticalement] [diagonalement] à un intervalle de [610 mm (24 po)].

### Laisser un jeu d’au moins [75] mm entre l’isolant et tout élément émettant de la chaleur, par exemple des appareils d’éclairage encastrés, et d’au moins [50] mm entre l’isolant et [les parois de cheminées de type A conformes à la norme CAN4-S604] [et] [les conduits d’évacuation de type [B] [et] [L] conformes aux normes CAN/CGA-B149.1 et CAN/CGA-B149.2].

### Découper et tailler soigneusement l’isolant de manière qu’il occupe pleinement les espaces libres.  Exécuter des joints serrés et décaler les joints verticaux.  N’utiliser que des panneaux isolants dont les rives ne sont ni ébréchées ni brisées.  Utiliser les plus grands panneaux possibles afin de réduire au minimum le nombre de joints.

### Ne pas recouvrir l’isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par [le Représentant du Ministère] [l'Ingénieur] [le Consultant] [___]

- Tel que spécifié par DuPont, le produit DuPontmc Tyvekmd HomeWrapmd doit être recouvert dans les 120 jours suivant son installation.

  - NETTOYAGE

### Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.

FIN DE LA SECTION